HDCI信号转换器

使用说明手册

凯新创达(深圳)科技发展有限公司

版本号： V1.01.01

2016年11月

目录

一、	产品简介	1

二、	产品指标	1

三、	详细规格说明：	1

四、	设备操作及功能说明	1

4.1 操作顺序说明........................................................................2

4.2 设备面板说明........................................................................2

五、常见故障...........................................................................................3

六、标配清单...........................................................................................3

七、版本及制作信息	4

设备通电前，需要检查确保机箱接地良好，以防止机壳产生静电放电而危及设备和

人身安全，并起到良好的屏蔽效果，在安装、使用和维护时，请遵守以下事项：

请注意机箱接地良好

( 需要进行设备移动或其他需要断电的工作时，要关断所有的电源，包括电源开关，拔掉 电源插头等，以确保您和设备的安全。注：阴雨潮湿天气或长时间不使用时，应关闭电源总闸。

( 不能在电源线、信号线、通讯线等线缆上压放物品，应避免线缆踩踏或挤压，以防止出                                                      现漏电或短路等危险。

( 从设备上插、拔信号线时，设备需要断电，以免损坏设备。带电插拔造成的损坏不在保修范围。

( 应合理安置设备，设备电源在工作时会发热，因此要保持工作环境的良好通风，以免温度过高而损坏设备。如装入标准机架、机箱、机柜，或放置在稳固平台的工作台面上，防止设备跌落。

( 设备工作坏境要注意防尘、防潮，不要将系统设备置于过冷或过热的地方。

- 注意避免液体浸泡和溅入设备内部，尤其要防止化学品或液体洒在设备上或其附近。

( 所有的维修工作应由专业维修维修人员完成，未经培训不要尝试自己维修设备，防止电击危险，以免发生意外事故或加重设备损坏程度。

# 产品简介

# 该产品是一款将HDCI信号和HDMI信号进行转换的转换器，主要用于连接高清的鹰眼摄像头和高清主机，采用60针接口,解决多台POLYCOM鹰眼摄像头接入矩阵的难题，支持HDCI、HDMI信号输入输出，支持RS232信号传输。

# 产品指标

- 支持HDCI和HDMI信号转换；

- 支持RS232信号通讯；

- 支持HDMI1.3A协议；

- 支持多种色彩空间，支持视频转换以及倍频功能；

- 支持各种输入信号格式下常见分辨率，支持VESA和HDTV常见信号格式；

# 三、  详细规格说明：

| 型号 | M-HDCI-TO-HDMI&RS232 | HDMI&RS232-TO-HDCI |
| --- | --- | --- |
| 输入 | HDCI信号输入 | HDMI信号输入 |
| 输出 | HDMI信号输出 | HDCI信号输出 |
| 色彩空间 | 支持RGB444，YUV色彩空间 |
| 分辨率 | 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1360x768, 1366x768, 1440x900, 1440x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1680×1050, 1920x1080, 1920x1200 |
| 电压 | DC 12V |
| 尺寸 | 102x79x25mm | 工作温度 | -10℃- 50℃ |
| 重量 | 约0.3KG | 储存温度 | -25℃- 55℃ |
| 功耗 | ≤10W | ≤10W |

# 设备操作及功能说明

# 注意事项：请使用下面的安装顺序，如果没有正确遵循安装顺序，设备可能不工作或工作不正常。

4.1 操作顺序说明：

1.将信号源接入转换器M-HDCI-TO-HDMI&RS232的HDCI-IN接口，使用HDMI线缆连接转换器的HDMI-OUT接口和矩阵的输入端；

3.使用HDCI线缆连接矩阵输出端和HDMI&RS232-TO-HDCI转换器的HDCI-IN接口，输出端连接显示设备；

4.将设备供电（DC12V）；

使用示意图

4.2 设备面板说明

图4.2.1 M-HDCI-TO-HDMI&RS232面板

图4.2.2 HDMI&RS232-TO-HDCI面板

五、常见故障说明

⑴ 显示器上没有任何反应

◆确保所有使用外部电源的的插销、插座紧固连接。

◆检查显示器是否打开电源以及是否正常运行。

◆确保设备和显示设备的连接线是正确的，而且显示器也选择了相对应的输入通道。

(2) 屏幕图像黑边或者溢出

◆设置显示器的显示模式，一般选择全屏模式。

◆选择合适的分辨率输出。

# 六、 标配清单

在使用产品之前请认真确认查阅产品包装箱，避免设备的缺失给您带来的不必要的麻烦，如产品出现缺失或故障问题请联系我们，我们会根据相关的条款为您服务！

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| M-HDCI-TO-HDMI&RS232转换器 HDMI&RS232-TO-HDCI转换器 | 1 | 台 |
| 3 | 电源适配器DC 12V | 1 | 个 |
| 4 | 合格证 | 1 | 张 |
| 5 | 保修卡 | 1 | 张 |
| 6 | 说明书 | 1 | 本 |

# 版本及制作信息

| 版本说明（文档号：DOC-0001#） |
| --- |
| 日期 | 版本号 | 描述 |
| 2016年11月 | V1.01.01 | 首版 |

联系我们

凯新创达(深圳)科技发展有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道石新社区塘头大道 196 号 A 座

传真：86-0755-29377262

网址：www.kensence.com

邮箱：Service@kensence.com

# Text boxes

安全指示