HDMI/DVI分配器系列

使用说明手册

版本号： V1.01.01

2016年12月

目录

一、	产品简介	1

二、	产品指标	1

三、	详细规格说明：	1

四、	设备操作及功能说明	2

4.1 操作顺序说明........................................................................2

4.2 设备面板说明........................................................................2

4.3 EDID拨码说明......................................................................3

五、常见故障............................................................................................6

六、标配清单............................................................................................6

七、版本及制作信息	7

设备通电前，需要检查确保机箱接地良好，以防止机壳产生静电放电而危及设备和

人身安全，并起到良好的屏蔽效果，在安装、使用和维护时，请遵守以下事项：

请注意使机箱良好接地

( 需要进行设备移动或其他需要断电的工作时，要关断所有的电源，包括电源开关，拔掉 电源插头等，以确保您和设备的安全。注：阴雨潮湿天气或长时间不使用时，应关闭电源总闸。

( 不能在电源线、信号线、通讯线等线缆上压放物品，应避免线缆踩踏或挤压，以防止出                                                      现漏电或短路等危险。

( 从设备上插、拔信号线时，设备需要断电，以免损坏设备。带电插拔造成的损坏不在保修范围。

( 应合理安置设备，设备电源在工作时会发热，因此要保持工作环境的良好通风，以免温度过高而损坏设备。如装入标准机架、机箱、机柜，或放置在稳固平台的工作台面上，防止设备跌落。

( 设备工作坏境要注意防尘、防潮，不要将系统设备置于过冷或过热的地方。

- 注意避免液体浸泡和溅入设备内部，尤其要防止化学品或液体洒在设备上或其附近。

( 所有的维修工作应由专业维修维修人员完成，未经培训不要尝试自己维修设备，防止电击危险，以免发生意外事故或加重设备损坏程度。

# 产品简介

# 凯新创达分配器系列产品包括HDMI/DVI 1*2/1*4/1*8/1*16,可以将输入的 HDMI/DVI 信号分配成多路一致、同步的 HDMI/DVI信号输出。并且具有信号缓冲、放大能力，支持4K超高清信号输入输出，用户还可以通过堆叠多个分配器的方法来提高 HDMI 输出端口的数量。

# 产品指标

◆将1路信号输入分配成2/4/8/16路信号输出

◆支持4K*2K@30Hz；3D；1080P@60Hz；1080i@60Hz;720P@60Hz等HDTV格式分辨率的高清信号，也可以支持1920*1200等VESA格式分辨率的高清信号，最大带宽高达10.2Gbps

◆支持HDCP，DVI分配器仅需要一个DVI-HDMI的转接头即可实现HDMI的分配功能

◆支持ED ID现场学习功能，可以将任意显示设备的EDID数据现场拷贝进分配器中，从而达到完美的显示效果

◆支持DVI 1.0协议，支持V-EDID协议

◆支持多种色彩空间RGB444，YUV444，YUV422，支持x.v.Color扩展色域

◆工业级设计，可支持7*24*360长时间稳定工作

# 三、  详细规格说明：

| 型号 | HDMI/DVI 1分2，1分4，1分8，1分16分配器 |
| --- | --- |
| 输入 | 4K*2K@30Hz；3D；1080P@60Hz；1080i@60Hz;720P@60Hz等HDTV格式分辨率也可以支持1920*1200等VESA格式分辨率的高清信号 |
| 输出 | 4K*2K@30Hz；3D；1080P@60Hz；1080i@60Hz;720P@60Hz等HDTV格式分辨率也可以支持1920*1200等VESA格式分辨率的高清信号 |
| 传输距离 | 20M HDMI/DVI线传输 | 湿度 | 5％-95％ |
| 协议 | HDMI1.3a，HDCP1.2，DVI1.0 | 色彩空间 | 支持RGB444，YUV色彩空间 |
| 存储温度 | -25℃-55℃ | 工作温度 | 0℃-50℃ |
| 输入电压 | HDMI/DVI 1分2，1分16----AC IN 100-240V/50/60HZ HDMI/DVI 1分8，1分4----5V |
| 尺寸 | HDMI/DVI 1x2:165X69.5X27 HDMI/DVI 1x4:250X94X27 HDMI/DVI 1x8:420X160X27 DVI 1x16:440X154X44 HDMI 1x16:440X250X44 |
| 重量 | HDMI1分16≈3.63kg、 DVI1分16≈3.86kg、HDMI1分2≈0.35kg HDMI1分4≈0.63kg DVI1分8 ≈1.54kg≈ |
| 功耗 | HDMI/DVI1分2≤5W, HDMI/DVI1分4≤10W, HDMI/DVI1分8≤20W, HDMI/DVI1分16≤30W |

# 四、 设备操作及功能说明

# 注意事项：请使用下面的安装顺序，如果没有正确遵循安装顺序，设备可能不工作或工作不正常。

4.1 操作顺序说明：

分配器连接示意图（分配器通用）

1、通过HDMI/DVI线(依分配器接口选择)，把分配器输入端口与信号源连接起来;

2、通过HDMI/DVI线(依分配器接口选择)，把分配器输出端口与显示设备连接起来;

3、将输入信号源、输出设备、分配器连接电源（请使用配套电源）;

提示：（HDMI/DVI）1分2、1分4、1分8操作方法相同，以下选取HDMI1分8和DVI1分16进行介绍和说明，未进行说明的产品请参照HDMI1分8和DVI 1分16进行操作。

4.2 设备面板说明：

图4.2.1 HDMI1分8分配器前置面板

图4.2.2 HDMI1分8分配器后置面板

图4.2.3 DVI1分16分配器前置面板

图4.2.4 DVI1分16分配器后置面板

（LED信号指示灯状态：当输出端口插上显示设备时对应的输出LED灯亮，当输入端口插上信号源时输入端口LED灯亮。）

4.3 EDID拨码说明

图4.3.1 1分8EDID拨码	                    图4.3.2 1分16EDID拨码

（拨码朝上为“1”拨码朝下为“0”）

- 什么是EDID？它的用途是什么？

通常情况下，信号源（数字和模拟）会需要其相连接的设备/显示器的相关信息以评估哪种分辨率和特性是有效的。然后信号源装置会输出与设备/显示器相兼容的分辨率和特性。这里所说的相关信息就称作EDID(扩展显示标识数据) ，而且一个信号源只能接受和读出与之相连接的一台设备/显示器上的一个EDID。同样地，这个信号源装置也只能通过其相连接的设备/显示器输出一种分辨率以供使用。

- 为什么EDID对分配器如此重要？

分配器是将信号源的视频信号复制到显示设备上去显示，很多情况下会存在同时接多个不同的显示设备，这些显示设备支持的分辨率会存在不一样，如果EDID控制方面不灵活的话就可能会存在某些显示设备无法显示或者黑边溢出等。

1分8分配器EDID拨码操作如下表：

| 外部EDID拨码方法 |
| --- |
| 拨码 1 | 拨码 2 | 拨码 3 | 拨码 4 | 功能 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 读取输出端口1的EDID并且显示 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 读取输出端口2的EDID并且显示 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 读取输出端口3的EDID并且显示 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 读取输出端口4的EDID并且显示 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 读取输出端口5的EDID并且显示 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 读取输出端口6的EDID并且显示 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 读取输出端口7的EDID并且显示 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 读取输出端口8的EDID并且显示 |
| 内置EDID操作方法 |
| 拨码 1 | 拨码 2 | 拨码 3 | 拨码 4 | 功能 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 显示内置EDID(1080P/2.0) |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 显示内置EDID(1080P/7.1) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 显示内置EDID(4Kx2K/2.0) |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 显示内置EDID(1024x768/DVI) |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 显示内置EDID(1920x1080/DVI) |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 显示内置EDID(1920x1200/DVI) |
| EDID信息保存与读取 |
| 拨码 1 | 拨码 2 | 拨码 3 | 拨码 4 | 功能 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 保存输出端第一路的EDID到Flash中 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 读取输出端第一路保存的EDID信息 |
| 备注：保存EDID时，输出端第一路未接显示设备，会将内置EDID 0001（1080P/2.0）保存到Flash中，这样在拨“0000”读取输出端第一路的EDID时就会显示1080P/2.0 |

1分16分配器EDID拨码操作如下：

| 外部EDID操作方法 |
| --- |
| 拨码1 | 拨码2 | 拨码3 | 拨码4 | 拨码5 | 拨码6 | 功能 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 读取输出端口1的EDID并且显示 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 读取输出端口2的EDID并且显示 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 读取输出端口3的EDID并且显示 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 读取输出端口4的EDID并且显示 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 读取输出端口5的EDID并且显示 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 读取输出端口6的EDID并且显示 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 读取输出端口7的EDID并且显示 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 读取输出端口8的EDID并且显示 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 读取输出端口9的EDID并且显示 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 读取输出端口10的EDID并且显示 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 读取输出端口11的EDID并且显示 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 读取输出端口12的EDID并且显示 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 读取输出端口13的EDID并且显示 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 读取输出端口14的EDID并且显示 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 读取输出端口15的EDID并且显示 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 读取输出端口16的EDID并且显示 |
| 内置EDID操作方法 |
| 拨码1 | 拨码2 | 拨码3 | 拨码4 | 拨码5 | 拨码6 | 功能 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 显示内置EDID(1080I/5.1) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 显示内置EDID(1080I/7.1) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 显示内置EDID(1080p/2.0) |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 显示内置EDID(1080p/5.1) |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 显示内置EDID(1080p/7.1) |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 显示内置EDID(3D/2.0) |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 显示内置EDID(3D/5.1) |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 显示内置EDID(3D/7.1) |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 显示内置EDID(4K2K/2.0) |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 显示内置EDID(4K2K/5.1) |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 显示内置EDID(4K2K/7.1) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 显示内置EDID(1024X768,DVI) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 显示内置EDID(1920X1080,DVI) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 显示内置EDID(1920X1200,DVI) |
| EDID信息保存与读取 |
| 拨码1 | 拨码2 | 拨码3 | 拨码4 | 拨码5 | 拨码6 | 功能 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 保存输出端第一路的EDID到Flash中 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 读取输出端第一路保存的EDID信息 |
| 备注：保存EDID时，输出端第一路未接显示设备，会将内置EDID 000001（1080I/5.1）保存到Flash中，这样在拔“000000”读取输出端第一路的EDID时就会显示1080I/5.1 |

# 五、常见故障说明

⑴ 显示器只显示黑色

◆确保所有使用外部电源的插销、插座紧固连接，同时，确保电源灯亮起。

◆检查PC和显示器是否打开电源以及是否正常运行。

◆通过采取拔掉再重新连接DVI线缆的方法来重新设置系统。

⑵ 屏幕扭曲或者显示干扰噪音

◆在Windows的显示属性中设置选项卡，检查图像分辨率设置是否合适。

◆确保所设置的分辨率小于WUXGA(1920*1200) 刷新率60HZ。

⑶ 屏幕图像黑边或者溢出

◆直接用一根DVI线缆连接信号源和显示设备，观察是否有黑边或者溢出。

◆检查当前使用的外部EDID或者内部EDID该显示器是否不支持。

# 六、 标配清单

在使用产品之前请认真查阅产品包装箱，避免设备的缺失给你带来的不必要的麻烦，如产品出现缺失或故障问题请联系我们，我们会根据相关的条款为你服务！

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分配器主机 | 1 | 台 |
| 2 | 电源适配器或电源线 | 1 | 个/条 |
| 3 | 保修卡 | 1 | 张 |
| 4 | 说明书 | 1 | 本 |
| 5 | 合格证 | 1 | 张 |

# 版本及制作信息

| 版本说明（文档号：DOC-*HDMI-0001#） |
| --- |
| 日期 | 版本号 | 描述 |
| 2016年12月 | V1.01.01 | 首版 |

联系我们

凯新创达(深圳)科技发展有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道石新社区塘头大道 196 号 19楼

传真：86-0755-29459442

网址：www.kensence.com

邮箱：Service@kensence.com

# Text boxes

安全指示