CAT-HSDA-70T/R传输器

使用说明手册

凯新创达(深圳)科技发展有限公司

版本号： V1.01.01

2022年10月

目录

一、	产品简介	1

二、	产品指标	1

三、	详细规格说明：	1

四、	设备操作及功能说明	1

4.1 操作顺序说明........................................................................2

4.2 CAT-HSDA-70T设备面板说明.......................................................2

4.3 CAT-HSDA-70R设备面板说明.......................................................3

4.4 CAT-HSDA-70T拨码操作说明........................................................4

4.5 CAT-HSDA-70R按键菜单说明........................................................5

五、常见故障...........................................................................................8

六、标配清单...........................................................................................8

七、版本及制作信息	9

设备通电前，需要检查确保机箱接地良好，以防止机壳产生静电放电而危及设备和

人身安全，并起到良好的屏蔽效果，在安装、使用和维护时，请遵守以下事项：

请注意机箱接地良好

( 需要进行设备移动或其他需要断电的工作时，要关断所有的电源，包括电源开关，拨掉 电源插头等，以确保您和设备的安全。注：阴雨潮湿天气或长时间不使用时，应关闭电源总闸。

( 不能在电源线、信号线、通讯线等线缆上压放物品，应避免线缆踩踏或挤压，以防止出                                                      现漏电或短路等危险。

( 从设备上插、拨信号线时，设备需要断电，以免损坏设备。带电插拨造成的损坏不在保修范围。

( 应合理安置设备，设备电源在工作时会发热，因此要保持工作环境的良好通风，以免温度过高而损坏设备。如装入标准机架、机箱、机柜，或放置在稳固平台的工作台面上，防止设备跌落。

( 设备工作坏境要注意防尘、防潮，不要将系统设备置于过冷或过热的地方。

- 注意避免液体浸泡和溅入设备内部，尤其要防止化学品或液体洒在设备上或其附近。

( 所有的维修工作应由专业维修维修人员完成，未经培训不要尝试自己维修设备，防止电击危险，以免发生意外事故或加重设备损坏程度。

# 产品简介

万能信号传输器，分为发射端CAT-HSDA-70T及接收端CAT-HSDA-70R，可以将HDMI/DVI/CVBS/YPbPr/VGA信号转换成网络信号,通过网线将信号传输70M距离，支持手动调节输出分辨率。

# 产品指标

- 将HDMI/DVI/CVBS/YPbPr/VGA/+LR信号通过网络的方式进行传输；

- HDMI/DVI/CVBS/YPbPr/VGA/信号可以自动识别；

- 支持网络传输距离70米，支持现场传输效果调节；

- 支持VESA标准下各种VGA单通道分辨率；

- 支持多种色彩空间，支持视频转换以及倍频功能；

- 支持手动调节输出分辨率

# 三、  详细规格说明：

| 型号 | CAT-HSDA-70T | CAT-HSDA-70R |
| --- | --- | --- |
| 输入 | HDMI/DVI/VGA/CVBS/YPbPr+LR输入 | 网络输出 |
| 输出 | 网络输出 | HDMI/DVI/VGA/CVBS/YPbPr+LR输出 |
| 色彩空间 | 支持RGB444，YUV色彩空间 |
| 分辨率 | 支持：800*600@60Hz---1920*1200@60Hz（VESA标准），480i---1080p@60Hz |
| 传输距离 | 70M |
| 充电电压 | DC 5V 2.5A |
| 尺寸 | 154x142x44(w/h/d) | 工作温度 | -10℃- 50℃ |
| 重量 | 约0.8KG | 储存温度 | -25℃- 55℃ |
| 功耗 | ≤18W | ≤18W |

# 设备操作及功能说明

# 注意事项：请使用下面的安装顺序，如果没有正确遵循安装顺序，设备可能不工作或工作不正常。

4.1 操作顺序说明：

- 将信号源接入CAT-HSDA-70T的信号输入端口；

- 使用网线连接传输器的发射端和接收端；

- 在CAT-HSDA-70R的输出端连接显示设备；

- 将传输器及显示设备接上电源

设备连接示意图

4.2 CAT-HSDA-70T设备面板说明：

图4.2.1 CAT-HSDA-70T前面板

图4.2.2 CAT-HSDA-70T后面板

- 音频信号输入

- HDMI/DVI/CVBS/YPbPr/VGA信号输入端口

- 设备开关

- 电源接口

- 状态指示灯

6. 信号输出

4.3 CAT-HSDA-70R面板说明

图4.4.1 CAT-HSDA-70R前面板

1. MENU:主菜单按键

2. UP:方向键“上”

3. DOWN：方向键“下”

4. LEFT:方向键“左”

5. RIGHT:方向键“右”

6. OK:确定键

图4.4.2 CAT-HSDA-70R后面板

1.网络信号输入

2.设备开关

3.电源接口

4.状态指示灯

5.音频输出

6.HDMI/DVI/CVBS/YPbPr/VGA OUT信号输出

4.4 CAT-HSDA-70T拨码说明

图4.4.1 CAT-HSDA-70T拨码

注意：1.拨码朝上代表“0”，拨码朝下代表“1”

2.拨码“1”“2”控制信号类型

3.拨码“3”“4”“5”切换分辨率

4.拨杩“6”为镜像开关

5.拨码“7”为自动识别状态开关

6.拨码“8”为红外遥控开关

详细说明见如下表格：

| 拨码 | 1 | 2 | 模式 |  | 拨码 | 6 | 模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状 态 | 0 | 0 | CVBS |  | 状态 | 0 | Mirror |
|  | 0 | 1 | YPbPr |  |  | 1 | Normal |
|  | 1 | 0 | VGA |  |  |
|  |  |  |  |  | 拨码 | 7 | 模式 |
| 拨码 | 3 | 4 | 5 | 分辨率 | 状态 | 0 | Auto |
| 状 态 | 0 | 0 | 0 | 1024*768 |  | 1 | Auto off |
|  | 0 | 0 | 1 | 1360*768 |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 1920*1200 | 拨码 | 8 | 模式 |
|  | 0 | 1 | 1 | 1280*720 | 状态 | 0 | IR OFF |
|  | 1 | 1 | 0 | 1080P/50 |  | 1 | IR ON |
|  | 1 | 1 | 1 | 1080P/60 |  |

4.5 CAT-HSDA-70R按键菜单说明

1.设备连接好后，按下CAT-HSDA-70R前面板的“MENU”键，弹出主菜单，(Input Source 新的设备已统一接口，不需调节)如图4.5.1

# 图4.5.1 MENU菜单

# 输出分辨率调节：按CAT-HSDA-70R前面板上的方向键“UP”/“DOWN”,选择“Out Reso lut”后，按下“OK”键，弹出“Out Reso lut”菜单，按“LEFT”“RIGHT”键进行选择，选择好后按“OK”键确定，如图4.5.2

# 图4.5.2 Out Reso lut菜单

# 输出模式调节：按SCAT-HSDA-70R前面板上的方向键“UP”/“DOWN”,选择“Out Port Mode”后,按下“OK”键，弹出“Out Port Mode”菜单，按“LEFT”“RIGHT”键进行选择，选择好后按“OK”键确定，如图4.5.3

# 图4.5.3  Out Port Mode菜单

# 画面比例调节：按SCAT-HSDA-70R前面板上的方向键“UP”/“DOWN”选择“Aspect Ratio”后，按下“OK”键，弹出“Aspect Ratio”菜单，按“LEFT”“RIGHT”键进行选择，选择好后，按“OK”键确定，如图4.5.4

# 图4.5.4 Aspect Ratio菜单

# 画面缩放：按SCAT-HSDA-70R前面板上的方向键“UP”/“DOWN”选择“Over Scanning”后，按下“OK”键，弹出“Over Scanning”菜单，按“LEFT”“RIGHT”键调整缩放比例（范围：1%至-10%），调整好后按“OK”键确定，如图4.5.5

# 图4.5.5 Over Scanning菜单

# 内置测试图片：按CAT-HSDA-70R前面板上的方向键“UP”/“DOWN”选择“Out Pattern”后，按下“OK”键，弹出“Out Pattern” 菜单，按“LEFT”“RIGHT”键进行选择,选择好后按“OK”键确定，如图4.5.6

# 图4.5.6 Out Pattern菜单

# 水平翻转画面：按CAT-HSDA-70R前面板上的方向键“UP”/“DOWN”选择“H-Mirror”后，按下“OK”键，弹出“H-Mirror” 菜单，按“LEFT”“RIGHT”键进行选择,选择好后按“OK”键确定，如图4.5.7

# 图4.5.7 H-Mirror菜单

- 垂直翻转画面：按CAT-HSDA-70R前面板上的方向键“UP”/“DOWN”选择“V-Mirror”后，按下“OK”键，弹出“V-Mirror” 菜单，按“LEFT”“RIGHT”键进行选择,选择好后按“OK”键确定，如图4.5.8

图4.5.8 V-Mirror菜单

# 9.信号源信息：按CAT-HSDA-70R前面板上的方向键“UP”/“DOWN”选择“In-Sync Info”后，按下“OK”键，弹出“In-Sync Info” 菜单，显示出当前信号源信息，如图4.5.9

# 图4.5.9 In-Sync Info菜单

# 10.恢复出厂设置：按CAT-HSDA-70R前面板上的方向键“UP”/“DOWN”选择“Reset System”后，按下“OK”键，弹出“Reset System” 菜单，如图4.5.10，按“LEFT”“RIGHT”键选择“ON”,按“OK”键确定，然后重启SCAT-HSDA-70T即可

# 图4.5.10 Reset System菜单

# 五、常见故障说明

⑴ 显示器上没有任何反应

◆确保所有使用外部电源的的插销、插座紧固连接。

◆检查显示器是否打开电源以及是否正常运行。

◆确保设备和显示设备的连接线是正确的，而且显示器也选到了相对应的输入通道。

(2) 屏幕图像黑边或者溢出

◆设置显示器的显示模式，一般选择全屏模式。

◆选择合适的分辨率输出。

# ◆通过按键对图像进行缩放

# 六、 标配清单

在使用产品之前请认真确认查阅产品包装箱，避免设备的缺失给您带来的不必要的麻烦，如产品出现缺失或故障问题请联系我们，我们会根据相关的条款为您服务！

| CAT-HSDA-70T | CAT-HSDA-70R |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | CAT-HSDA-70T | 1 | 台 | 1 | CAT-HSDA-70R | 1 | 台 |
| 2 | 电源适配器5V2.5A | 1 | 个 | 2 | 电源适配器5V2.5A | 1 | 个 |
| 3 | DVI转4RCA线 | 1 | 条 | 4 | DVI转4RCA线 | 1 | 条 |
| 4 | 合格证 | 1 | 张 | 6 | 合格证 | 1 | 张 |
| 5 | 保修卡 | 1 | 张 | 8 | 保修卡 | 1 | 张 |

# 七、版本及制作信息

| 版本说明（文档号：） |
| --- |
| 日期 | 版本号 | 描述 |
| 2015年10月 | V1.01.01 | 首版 |

联系我们

凯新创达(深圳)科技发展有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道石新社区塘头大道 196 号 B 座19-20楼

传真：86-0755-29377262

网址：www.kensence.com

邮箱：Service@kensence.com

# Text boxes

安全指示